#### PROVA ESPECÍFICA / TÉCNICO EM RADIOLOGIA

## QUESTÃO 16

Todas as seguintes afirmativas concernentes aos princípios básicos que regem o regulamento estabelecido pela portaria 453 de 01 de junho de 1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Portaria 453/98, da ANVISA), estão corretas, EXCETO:

Justificação da prática médica individual.

Otimização da proteção radiológica.

Controle operacional das entidades prestadoras de serviços que implicam na utilização de raios X diagnósticos.

Prevenção de acidentes.

## QUESTÃO 17

De acordo com a Portaria 453/98 da ANVISA, os titulares dos serviços de radiologia devem implementar um programa de treinamento anual dos seus profissionais, contemplando pelo menos os procedimentos seguintes, EXCETO:

- Uso de dosímetros individuais.

Procedimentos para incrementar as exposições médicas.

Dispositivos legais.

Procedimentos de operação dos equipamentos.

## QUESTÃO 18

De acordo com a Portaria 453/98 da ANVISA, durante a utilização de avental plumbífero, a forma correta de fixação do dosímetro individual de leitura indireta e o fator de correção a ser aplicado para estimativa de dose efetiva são

- sob o avental plumbífero e fator de correção de 1/10, respectivamente.

sobre o avental plumbífero e fator de correção de 1/100, respectivamente.

sob o avental plumbífero e fator de correção de 1/100, respectivamente.

sobre o avental plumbífero e fator de correção de 1/10, respectivamente.

## QUESTÃO 19

De acordo com os requisitos estabelecidos na Portaria 453/98 da ANVISA sobre as características gerais dos equipamentos de raios X diagnósticos, todas as seguintes afirmativas estão corretas, EXCETO:

- O botão disparador deve ser instalado de tal forma que seja improvável efetuar uma exposição acidental.

Para repetir a exposição, deve ser necessário aliviar a pressão sobre o botão e pressioná-lo novamente, salvo em casos de seriografia automática.

A emissão do feixe de raios X deve ocorrer somente enquanto durar a pressão intencional sobre o botão disparador, exceto nos equipamentos de hemodinâmica.

As taxas de Kerma no ar, fora da região de exame, devido à radiação de fuga ou espalhamento, devem ser mantidas em níveis racionalmente exequíveis.

## QUESTÃO 20

De acordo com a Portaria 453/98 da ANVISA, a afirmativa CORRETA quanto ao local adequado de armazenamento e forma como os filmes radiográficos devem ser mantidos, é

- afastados do sistema de exaustão da sala de armazenamento.

em posição horizontal.

em condições de umidade compatíveis com a especificação dos filmes armazenados.

à distância de pelo menos 1,2m dos equipamentos radiológicos.

## QUESTÃO 21

Considerando-se o efeito da grade antidifusora na imagem radiológica, é INCORRETO afirmar que

- as grades antidifusoras são utilizadas para partes do corpo maiores que 12cm de espessura ou técnicas superiores a 70 kVp.

as grades estacionárias com razões mais baixas (9:1) e densidades de 48 pares/cm  são utilizadas em equipamentos móveis  de raios X.

para compensar a perda de informação pela remoção da radiação primária, é necessário introduzir um fator de bucky.

o aumento do fator de bucky depende da razão da grade e do kVp utilizados.

## QUESTÃO 22

Considerando-se os geradores de raios X que utilizam alta freqüência, é CORRETO afirmar que

- têm função de regular o fornecimento de tensão de alta voltagem com corrente contínua, em condições de potência moderada da ordem de 10 a 200 kW.

apresentam desvantagem na utilização pela maior possibilidade de escolha dos parâmetros técnicos a serem utilizados em determinado exame radiológico, causando repetição das exposições.

apresentam limitações técnicas, por não possuir em forma compacta.

têm a possibilidade de fornecer voltagem de saída de 10 a 160 kV e corrente variada de 5 a 5000 mA.

## QUESTÃO 23

Todas as alternativas abaixo são componentes básicos do intensificador de imagens, EXCETO:

- Materiais fosforescentes de entrada e saída.

Ânodo acelerador de elétrons.

Fotocátodo.

Lentes difusoras eletrostáticas.

## QUESTÃO 24

Em radiodiagnóstico, o principal responsável pela radiação espalhada é

- o efeito fotoelétrico.

- a radiação Compton.

- o efeito da atenuação diferencial.

o espalhamento de Thomson.

## QUESTÃO 25

Em relação ao efeito anódico, é INCORRETO afirmar que

- para uma mesma distância foco-filme, quanto menor for o filme, menor será o efeito anódico.

- o efeito anódico é mais pronunciado quando se usa maior distância foco-filme.

- a intensidade do feixe de raios X, depende do ângulo em que são emitidos do ponto focal.

na instalação do equipamento de raios X, o mural deve ser instalado voltado para o lado do cátodo.

## QUESTÃO 26

Em relação ao detalhe radiográfico, todas as afirmativas seguintes estão corretas, EXCETO:

- A capacidade de visualização de dois pontos como entidades distintas dá-se o nome de resolução do sistema de imagem.

- Quanto menor o ponto focal do feixe de elétrons melhor será o detalhe radiográfico das estruturas visualizadas.

- O detalhe radiográfico depende da capacidade de penetração dos fótons de raios X, da espessura e da densidade dos tecidos da região examinada.

A velocidade filme-écran afeta o detalhe radiográfico.

## QUESTÃO 27

Cada osso do quadril é composto por três divisões. Assinale abaixo a estrutura óssea que não faz parte dessas divisões.

- Púbis.

- Sacro.

- Ílio.

Ísquio.

## QUESTÃO 28

Todas as seguintes afirmativas concernentes à osteologia estão corretas, EXCETO:

- Os ossos longos são compostos de uma diáfise (corpo) e duas extremidades.

- Os ossos do tarso de cada pé são em número de sete.

- Cada centro secundário de ossificacão dos ossos longos é chamado metáfise.

O espaço estreito entre as superfícies interna e externa dos ossos do crânio é chamado díploe.

## QUESTÃO 29

Todas as seguintes afirmativas concernentes à posição anatômica (ortostática) do corpo humano estão corretas, EXCETO:

- A posição deve ser vertical.

- A superfície volar das mãos deve estar voltada para a frente.

- Os braços devem estar em abdução.

Os pés devem estar virados exatamente para a frente.

## QUESTÃO 30

Em relação aos planos do corpo humano é CORRETO afirmar que o plano horizontal divide o corpo em partes

- direita e esquerda.

- anterior e posterior.

- medial e lateral.

superior e inferior.

## QUESTÃO 31

Considerando-se os termos relacionados aos movimentos corpóreos, um movimento de avanço do corpo humano a partir de uma posição normal é 
chamado de

- pronação.

- protração.

- protrusão.

proptose.

## QUESTÃO 32

Em relação à incidência axial ou nascente da patela, a denominação CORRETA do método utilizado com o paciente em decúbito ventral e flexão do joelho em ângulo de 90 graus é

- método de Settegast.

método de Holmblad.

método de Hugston.

método de Merchant bilateral.

## QUESTÃO 33

A incidência do joelho que permitirá a visualização adequada da articulação tibiofibular proximal com a patela sobrepondo-se parcialmente ao côndilo femoral medial é

- ântero-posterior com flexão de 25 graus do joelho.

oblíqua  ântero-posterior  em rotacão interna do joelho.

médio-lateral com flexão de 45 graus do joelho.

axial póstero-anterior.

## QUESTÃO 34

Em relação à incidência ântero-posterior axial das articulações sacro-ilíacas, o raio central deverá estar

- com ângulo no sentido cefálico de 30 a 45 graus para homens e mulheres.

com ângulo no sentido cefálico de 30 a 45 graus, sendo recomendado 30 graus para os homens e 35 graus para as mulheres.

com ângulo no sentido cefálico de 40 a 45 graus, sendo recomendado 40 graus para os homens e 45 graus para as mulheres.

com ângulo no sentido podálico de 40 a 45 graus para homens e mulheres.

## QUESTÃO 35

Em relação ao estudo radiológico da sela túrcica, o dorso selar e os processos clinoídes posteriores serão analisados adequadamente na incidência ântero-posterior, quando o ângulo e a direção do raio central utilizados forem

- raio central angulado 30 graus no sentido caudal à linha órbito-meatal.

raio central angulado 37 graus no sentido caudal à linha órbito-meatal.

raio central angulado 30 graus no sentido cranial à linha infra-orbitomeatal.

raio central angulado 35 graus no sentido cranial à linha infra-orbitomeatal.

## QUESTÃO 36

Dentre as afirmativas a seguir, o método que NÃO possibilita a visualização da fossa e da articulação temporomandibulares em posição anterior às células da mastóide é

- método de Mayer.

método de Schüller.

método de Stenvers.

método de Law modificado.

## QUESTÃO 37

Dependendo das quantidades relativas de tecidos glandular e adiposo, as mamas podem ser classificadas em três categorias. Todas as seguintes afirmativas concernentes à chamada mama fibrogordurosa estão corretas, EXCETO:

- Tem como faixa etária comum 25 a 40 anos.

Pode ser observada em mulheres jovens com três ou mais gestações.

Radiograficamente mostra-se com média densidade.

É observada antes da menopausa.

## QUESTÃO 38

O método radiográfico indicado em exames mamográficos de pacientes com implantes mamários de silicone é

- método de Rhese.

método de Hass.

método de Eklund.

método de Owen.

## QUESTÃO 39

As patelas são consideradas ossos

- planos.

sesamoídes.

irregulares.

curtos.

## QUESTÃO 40

De acordo com a Portaria 453/98 da ANVISA, a exposição ocupacional de menores de 18 anos é proibida. Para estudantes com idade entre 16 e 18 anos, em estágio de treinamento profissional, as exposições não devem exceder os valores seguintes:

- Dose efetiva anual de 4 mSv e dose equivalente anual de 120 mSv para as extremidades e 100 mSv para o cristalino.

Dose efetiva anual de 5 mSv e dose equivalente anual de 130 mSv para as extremidades e 80 mSv para o cristalino.

Dose efetiva anual de 6 mSv e dose equivalente anual de 150 mSv para as extremidades e 50 mSv para o cristalino.

Dose efetiva anual de 3 mSv e dose equivalente anual de 100 mSv para as extremidades e 70 mSv para o cristalino.

## QUESTÃO 41

De acordo com a Portaria 453/98 da ANVISA, em relação aos dosímetros individuais, os titulares dos serviços de radiologia devem providenciar uma investigação especial e, havendo uma provável exposição do usuário do dosímetro, devem submeter o usuário a uma avaliação de dosimetria citogenética, quando os valores mensais relatados de dose efetiva forem superiores a

- 20,0 mSv.

40,0 mSv.

70,0 mSv.

100,0 mSv.

## QUESTÃO 42

Considerando-se os critérios radiográficos utilizados na radiografia do tórax na incidência póstero-anterior, em inspiração máxima de paciente deambulando, é INCORRETO afirmar que

- deve-se visualizar no mínimo nove costelas posteriores acima do diafragma.

o raio central deve ser centralizado com o plano mediossagital, nível da sétima vértebra torácica.

a exposição é feita ao final da segunda inspiração profunda e completa.

a escala de contraste deve ser suficientemente longa.

## QUESTÃO 43

Em relação à cintura escapular, a incidência que demonstrará o tubérculo maior do úmero posicionado em perfil lateral será

- ombro na incidência ântero-posterior com rotação externa.

ombro na incidência oblíqua anterior com rotação interna.

ombro na incidência oblíqua anterior em abdução e rotação externa.

ombro na incidência ântero-posterior em abdução e rotação interna.

## QUESTÃO 44

De acordo com a Portaria 453/98 da ANVISA, todo equipamento de radiodiagnóstico médico deve possuir filtração total permanente do feixe útil de radiação de, no mínimo, o equivalente a

- 3,5 mm de alumínio ou 0,07mm de molibdênio para equipamentos de mamografia.

2,7mm de alumínio ou 0,04 mm de molibdênio para equipamentos de mamografia.

3,0mm de alumínio ou 0,05 mm de molibdênio para equipamentos de mamografia.

2,5 mm de alumínio ou 0,03 mm de molibdênio para equipamentos de mamografia.

## QUESTÃO 45

Considerando-se as posições posteriores oblíquas da coluna lombar, é INCORRETO afirmar que

- o pedículo da vértebra, quando visualizado posteriormente no corpo vertebral, indica rotação excessiva.

- a rotação correta do paciente a 45 graus resulta na visualização do pedículo próximo do centro do corpo vertebral.

- o "Fox Terrier" deve ser visualizado e a articulação interapofisária deve parecer aberta.

a posição oblíqua posterior em ângulo de 50 graus, a partir do plano da mesa de exames, permite visualizar melhor as articulações interapofisárias de L5-S1.

## QUESTÃO 46

Considerando-se as suturas e articulações do crânio, é CORRETO afirmar que

- a sutura escamosa é formada pela junção de cada osso parietal com o respectivo osso temporal.

- a terminação posterior da sutura sagital é denominada bregma.

- os astérios direito e esquerdo são pontos em que as suturas escamosas e coronal se encontram.

os chamados ossos wormianos são mais frequentemente encontrados nas suturas coronais.

## QUESTÃO 47

O chamado método de Jones consiste na incidência do cotovelo em

- ântero-posterior com extensão do cotovelo.

- ântero-posterior com flexão aguda do cotovelo.

- látero-medial com flexão aguda do cotovelo.

ântero-posterior oblíqua com extensão do cotovelo.

## QUESTÃO 48

Para o estudo completo das articulações esternoclaviculares, o método a ser utilizado é

- incidências póstero-anterior e oblíquas anteriores.

incidências ântero-posterior e oblíquas posteriores.

incidências ântero-posterior em lordose e oblíqua anterior direita.

incidências póstero-anterior em lordose e oblíquas posteriores.

## QUESTÃO 49

De acordo com a Portaria 453/98 da ANVISA, em exames de mamografia, devem ser utilizados negatoscópios com luminância de

- 1000 a 1500 nit.

1500 a 3000 nit.

3000 a 3500 nit.

3500 a 4500 nit.

## QUESTÃO 50

Com relação às contra-indicações à compressão ureteral durante a urografia excretora, em paciente sem histórico de trauma recente, todas as seguintes afirmativas estão corretas, EXCETO:

- Cólica abdominal.

Massa abdominal.

Presença de sangue na urina.

Cálculo ureteral.